## Slide 1
ロボットアームを作る動機
小型・低コストな実機で、設計から制御、模倣学習まで一貫して試せる環境を作る。
01
実機で試す
シミュレーションだけでは見えにくい摩擦、ガタ、配線、電源の問題を含めて学習する。
02
自分で直せる
3Dプリント部品とDYNAMIXEL構成にして、破損や改造を短いサイクルで回す。
03
データを取る
leader/follower や遠隔操作へ拡張し、動作データ収集の土台にする。
5軸 + グリッパ
XC430 / 2XC430 を中心に構成
OpenCR + DYNAMIXEL / 3D printed robot arm

## Slide 2
02
動作確認: OpenCRから各軸を制御
動画を中央の枠に差し替える想定
▶
ここにロボットアームの動画を配置
ID 1〜5 の認識、現在位置読み取り、小角度動作を確認
確認済み
OpenCR から ping / scan
present position の読み取り
torque on / off
小角度の往復動作
ID1 の微振動を調査中
次の確認
組み立て前に、関節ごとのゼロ位置と可動範囲を固定する。
OpenCR + DYNAMIXEL / 3D printed robot arm

## Slide 3
03
手先: 軽量な2指グリッパから始める
可搬重量よりも、先端重量を下げて肩・肘の負担を抑える
手先写真 / CAD図を配置
差し替え枠
wrist roll
gripper
軽さ優先
XC330を使う場合でも、指とフレームの質量を抑える。
対象物
最初は軽いブロック、スポンジ、空箱などに限定する。
設計余地
指先材質、開閉幅、滑り止めは交換式にして試す。
OpenCR + DYNAMIXEL / 3D printed robot arm

## Slide 4
04
問題点と今後の課題
機構・電装・制御を分けて、組み立て前に潰せるリスクを整理する
機構
J1の荷重をサーボ軸だけで受けない
スラストベアリングと中心ガイドの設計
3Dプリント部品のガタ・剛性
電装
XC330-Mは12V系と混在不可
配線の張りが根本軸の振動要因になる
電源容量と電圧降下の確認
制御
ID管理とゼロ位置の固定
ID1のハンチング対策
関節ごとの可動範囲制限
次のマイルストーン: J1ベース単体試作 → 肩・肘を載せる → 手先を軽量化しながら動作範囲を広げる
OpenCR + DYNAMIXEL / 3D printed robot arm